Actas de Inspección de la Subsecretaría de Trabajo de la provincia de Santa Cruz

(Fuente: agencia OPI Santa Cruz)

Actas por sectores y observaciones

Acta 300/2010

Rampa Tehuelche

1) Instalaciones eléctricas deficientes con empalmes efectuados con cinta aisladora, expuestos a humedad ambiente con elemento de sujeción suficiente (atados con alambres) sin correcto orden.

2) Falta acondicionar servicio sanitario en cuanto a cantidad y ubicación

3) Falta adecuar y asegurar provisión de equipo de lucha contra incendio (matafuegos)

4) Falta adecuar manga de ventilación, no se encuentra asegurada la provisión de ventilación en forma eficiente

5) Huevos Verdes Centro, sala de primeros auxilios, no reúne las condiciones.

6) Falta adecuar orden, limpieza de sectores, retirar escombros y mantenimiento en términos generales; ejecutar tareas a fin de evitar el desprendimiento de escombros y/o desplazamiento de rocas.

7) Falta adecuar señalización en todos los sectores.

8 ) Falta adecuar iluminación en todos los puestos de trabajo

9) Falta adecuar salidas de emergencia y vías de comunicación al exterior.

10) Falta Refugio del sector

Acta 301/2010

Rampa Kospi

1) Se presentan instalaciones eléctricas deficientes en diversos sectores, expuestos a humedad ambientes con elementos de sujeción deficientes, sin el correcto orden

2) Falta acondicionar servicios sanitario en relación a cantidad y ubicación

3) Falta adecuar, asegurar y señalizar equipo de lucha contra incendio (matafuegos)

4) Falta adecuar ventilación, no se encuentra asegurada la provisión de ventilación de manera eficiente

5) Sala de primeros auxilios no reúne condiciones.

6) Falta adecuar orden, limpieza de sectores, retirar escombros y mantenimiento en términos generales. Ejecutar tareas a fin de evitar el desprendimiento de escombros y/o desplazamiento de rocas.

7) Falta adecuar debidamente señalización de los sectores.

8 ) Falta adecuar iluminación en puestos de trabajo

9) Falta adecuar salida de emergencia, vías de comunicación al exterior de mina

10) Falta refugio en sector.

11) Falta adecuar provisión de agua potable.

Acta 302/2010

Rampa Guer Aike

1) Se presentan instalaciones eléctrica deficiente en distintos sectores, expuestos a humedad ambiente con elementos de sujeción deficientes, sin el correcto orden

2) Falta acondicionar servicios sanitario en relación a cantidad y ubicación

3) Falta adecuar, asegurar y señalizar equipo de lucha contra incendio (matafuegos)

4) Falta adecuar ventilación, no se encuentra asegurada la provisión de ventilación de manera eficiente

5) Sala de primeros auxilios no reúne condiciones.

6) Falta adecuar orden, limpieza de sectores, retirar escombros y mantenimiento en términos generales. Ejecutar tareas a fin de evitar el desprendimiento de escombros y/o desplazamiento de rocas.

7) Falta adecuar debidamente señalización de los sectores.

8 ) Falta adecuar iluminación en puestos de trabajo

9) Falta adecuar salida de emergencia, vías de comunicación al exterior de mina

10) Falta adecuar refugio instalado en el sector

Acta 304/2010

Inspección de Personal

Documentación que no se presentó a la inspección.

1) Ley 20744 art 32 188 y 189 (Trab de Mem) autorización tutelar para ejercer tareas remunerativa-certificado de aptitud física

2) Ley 22250 Art 14 Constancia de Libreta de Fondo de Desempleo

3) Art 16 Comprobantes, aportes, Fondos de Desempleo, Art 32, Constancia de inscripción I.E.R.I.C

4) C.C.T 76/75 UOCRA Art 15 Tarjetas horarias de personal

5) Ley Nº 2743 Inscripción al Registros Provincial de Constructores de Obras Públicas.

Acta 305/2010

Inspección al campamento de Minera San José en instalaciones de la Compañía Minera Santa Rita SA. Secretaría de Trabajo acompañados por Juan Herrera Supervisor de mantenimiento de Campamentos.

1) Falta reacondicionar botiquines de primeros auxilios en todos los sectores.

2) Falta terminar de reacondicionar condiciones edilicias en general de sanitarios en módulo grande

3) Faltan placares en módulo operarios chicos

4) Falta reacondicionar cable de generador el cual se encuentra empalmado sin caja correspondiente

5) Falta orden y limpieza en depósito de insumos, asimismo ordenar el material según corresponda. Se constata cajas de muestras de mineral mezcladas con diferentes objetos.

6) Falta reacondicionar equipos de lucha contra incendio. Se constatan 2 matafuegos vencidos en sector de depósito de insumos.

7) Falta construir platea y colocar piso correspondiente en depósito de insumos

8 ) Falta reacondicionar 5 módulos, los mismos carecen de cloacas, agua y luz

Acta 306/2010

Área Administrativa –Laboral

Solicitan en 10 días hábiles se presente la documentación que se solicita

1) Acreditar mediante documentación servicio de higiene y seguridad en el trabajo

2) Programa y registro de capacitaciones brindadas en materia de Higiene y Seguridad en el trabajo, asimismo de primeros auxilios.

3) Registro de mantenimiento preventivo de flota de vehículos y camiones afectados

4) Registro de comprobantes de exámenes periódicos realizados al personal, acorde a lo expuesto en la ley de trabajo 19587

Acta 307/2010

Puesto de vigilancia de acceso.

1) En puesto de vigilancia control y acceso sobre ruta Nº 43, se presenta trailer con instalaciones eléctricas deficientes.

2) El sanitario no reúne condiciones

3) No se encuentra matafuegos de acuerdo al riesgo

4) Se encuentra cocina tipo anafe, sin reunir condiciones. No se presenta comedor

5) NO posee sector destinado a vestuarios, se encuentra taquillas en sector de oficina de vigilador

6) Falta adecuar botiquín de primeros auxilios

Planta de chancado

1) Falta sistema de extracción de polvo y partículas

2) Máquina con electroimán deberá ser acondicionada toda vez que al momento de su inspección no se encontraba en óptimo estado

Sector Superficie-inclinado-sur

1) Instalaciones metalúrgicas: falta servicio sanitario acorde en relación a cantidad e infraestructura

2) Se presenta mampostería en infraestructura en términos general deficientes.

3) Falta instalar campana extractora de gases y partículas en sector Soldaduras

4) Falta señalizar adecuadamente pasillos y sectores de trabajo

5) Falta adecuar almacenamiento de cilindros de oxígeno y acetileno

6) Falta adecuar aprovisionamiento de agua para consumo humano

7) Falta tomar medidas necesarias a fin de que las diferentes máquinas, herramientas e instalaciones de trabajo, sean acordes a las tareas

8 ) Falta adecuar botiquín de primeros auxilios

9) Se encuentra caloventor a combustible, sin reunir condiciones de seguridad.

Sector Geología

1) Falta instalar servicio sanitario en el sector

2) Falta adecuar sistema de calefacción en el sector